Załącznik 6. Specyfikacja wyposażenia pracowni

Pracownia kreatywna/rękodzieło:

- piła ukośna (szt. 1)

•	Typ zasilania: elektryczne

•	Średnica tarczy: 216 mm

•	Średnica otworu piły: 30 mm

•	Moc: 1600 W

•	Masa: 17,3 kg

•	Hamulec tarczy tnącej: tak

•	Laserowy wskaźnik linii cięcia: tak

•	Tarcza pilarska 216x30mm

•	Zacisk

- szlifierka stołowa taśmowa (szt. 1)

•	Napięcie: 230 V ~ 50 Hz

•	Moc: 375 W

•	Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1450 min-1

•	Średnica tarczy szlifierskiej: 150 mm

•	Wymiary pasa szlifierskiego: 915×100 mm

•	Waga: 16,9 k

Może być używana w pozycji poziomej lub pionowej; zmiana kąta płaszczyzny podstawy umożliwia szlifowanie pod kątem 45 stopni; montaż okrągłego papieru ściernego na rzep zapewnia szybką wymianę papierów; całe urządzenie jest napędzane przez pasek klinowy.

- wiertarka kolumnowa stołowa (szt. 1)

- Moc silnika	300 W 230V ~50Hz

- Średnica wiercenia w stali	Ø 13 mm

- Średnica przy wierceniu ciągłym	Ø 12 mm

- Wysuw tulei wrzeciona	50 mm

- Odległość od wrzeciona kolumny	104 mm

- Mocowanie wrzeciona	stałe / B 16

- Obroty wrzeciona	520 – 2620 min-1

- Ilość zakresów prędkości	5

- Wymiary stołu roboczego	160 x 160 mm

- Wielkość rowków	14 mm

- Pochył stołu roboczego	+/- 45°

- Obót stołu roboczego	360°

- Powierzchnia robocza podstawy	135 x 175 mm

- Prześwit wrzeciono - stopa	325 mm

- Średnica kolumny	Ø 46 mm

- Wymiary	420 x 220 x 580 mm

- Waga	19 kg

- pilarka tarczowa ręczna (szt. 1)

•	Moc: 1200 W

•	Zasilanie: 230 V / 50 Hz

•	Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5300 obr/min

•	Max. zdolność cięcia przy kącie 90°: 0 – 40 mm

•	Max. zdolność cięcia przy kącie 45°: 0 – 26 mm

•	Średnica tarczy: 130 mm

•	Średnica otworu tarczy: 30 mm

•	Wymiary (Dł. x Szer.): 135×260 mm

•	Waga: 2,6 kg

Umożliwia wykonanie cięć wzdłużnych o głębokości do 40 mm w drewnie oraz cięć ukośnych; niewielka waga i ergonomiczna konstrukcja gwarantują wygodę podczas pracy; rękojeść Softgrip zapewnia bezpieczne i komfortowe prowadzenie narzędzia; posiada blokadę wrzeciona, która umożliwia szybką wymianę tarczy; odsysacz strużyn i pyłów; bezpieczny włącznik z obustronną blokadą zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia.

- pilarka tarczowa stołowa (szt. 1)

•	Napięcie zasilania: 230 V

•	Moc: 1800 W

•	Prędkość obrotowa: 3650 rpm

•	Średnica otworu piły: 30 mm

•	Średnica piły: 254 mm

•	Wymiary stołu: 642x572 mm

•	Masa: 26 kg

•	Max wysokość cięcia: 79 mm

Wyposażenie podstawowe: tarcza pilarska 254x30mm; adapter do odsysania pyłu; prowadnica kątowa; prowadnica równoległa; drążek przesuwny

- okleiniarka ręczna (szt. 1)

•	Moc: 1500 W

•	Max szerokość obrzeża: 50 mm

•	Max grubość obrzeża: 3 mm

•	Masa: 2,8 kg

- frezerka górnowrzecionowa (szt. 1)

•	Moc: 1600 W

•	Typ zasilania: elektryczne

•	Tuleja zaciskowa: 8 mm

•	Obroty bez obciążenia: 25000 rpm

•	Regulacja obrotów: tak

•	Odsysanie pyłu: tak

•	Skok zespołu frezowego: 76 mm

•	Masa: 5,8 kg

•	Walizka transportowa: tak

Wyposażenie podstawowe: adapter do odsysania pyłu; bolec kopiujący 17mm; bolec kopiujący 30mm; klucz widełkowy 24mm; L-BOXX; osłona przeciwwiórowa; prowadnica równoległa z regulacją precyzyjną; zacisk z nakrętką złączkową 12mm; zacisk z nakrętką złączkową 8mm

- regały metalowe – 2130x900x450 (szt. 5)

- krzesła (szt. 4)

Pracownika naprawy sprzętu turystyczno-rekreacyjnego:

- stoły warsztatowe 1840x775x915 (szt. 1)

- stół narzędziowo-warsztatowy (szt. 1)

- Wysokość:	900 mm

- Szerokość:	590 mm

- Długość:	1835 mm

- Ilość szuflady:	5 lub 6

- Ilość drzwi:	2

- Materiał powierzchnia stołu:	HPL

- Materiał korpus:	Stal

- Koła:	Bez kół

- Waga:	99,65 kg

- serwisowy stojak rowerowy (szt. 4)

Dane techniczne stojaka serwisowego:

•	praktyczny- podczas naprawy rower znajduje się na ergonomicznej wysokości więc możemy zapomnieć o bólach pleców...

•	uniwersalny- pasuje do każdego typu roweru (mocowanie za sztyce podsiodłową lub za rurę ramy)

•	 obrotowa głowica 360 stopni - umożliwia zamocowanie roweru zarówno za rurę poziomą ramy jak i za rurę podsiodłową ramy lub sztycę podsiodłową

•	pozioma regulacja odsunięcia zamontowanego roweru od stojaka

•	obrotowa konstrukcja 360 stopni- rower zamontowany na stojaku można obracać dookoła osi

•	stabilny- podparty na szerokiej podstawie - wymiary podstawy po rozłożeniu 97x71cm

•	wytrzymały max. obciążenie to aż 30 kg!

•	płynna regulacja wysokości od 110 do 190cm

•	regulacja szerokość uchwytu od 25 do ponad 60mm

•	nie rysuje lakieru! - uchwyt z wkładkami z tworzywa

•	drążek stabilizujący kierownicę i przednie koło w zestawie

•	stabilna stalowa konstrukcja

•	praktyczna półka na narzędzia wraz z magnesem i wieloma uchwytami

•	stojak po złożeniu zajmuje niewiele miejsca

•	stojak oparty na dużych stopach z możliwością przykręcenia do podłoża

•	waga ok. 7kg

- centrownica do kół (szt. 2)

•  materiał: specjalna stal narzędziowa

do obsługi kół od 16 do 29 cali z lub bez opony

•  Możliwa praca z kołami wyposażonymi w piasty o szerokości do 157 mm.

•  Koła z 20 mm osią można centrować przy zastosowaniu dodatkowego adaptera.

•  Ten stojak dla profesjonalnego zastosowania, jest specjalnie zaprojektowany, do serwisów rowerowych.

•  Może być montowany na stałe lub chwilowo.

•  Profesjonalna centrownica jest specjalnie zaprojektowana do serwisów rowerowych.

•  Może być ona montowana do stołu warsztatowego.

•  Końcówki po obu stronach ramienia pozwalają na sprawdzenie wycentrowania koła z dwóch stron jednocześnie.

Uchwyt ma plastikowe osłony, zabezpieczające obręcze przed porysowaniem.

•  Główne ramiona dają się łatwo rozsuwać.

•  Regulacja ramion umożliwia ich dostosowanie do szerokości felgi.

•  Przy wymianie koła, ramiona uchwytu są bardzo szybko odłączane i automatycznie ustawiane w pozycji pracy po wprowadzeniu do uchwytu nowego koła.

•  Umożliwia to szybkie centrowanie wielu kół o tych samych wymiarach.

•  Kontrola tarczy hamulcowej w kole jest możliwa przy zastosowaniu dodatkowego adaptera.

•  Dodatkowe otwory są przeznaczone do przechowywania adapterów piast 12, 15 i 20 mm - 1689.3.

•  Nakrętki umieszczone w podstawie centrownicy ułatwiają jej mocowanie do blatu stołu roboczego.

Ważne !

•  Przyrząd 1689 - profesjonalna centrownica po wielokrotnym użyciu może utracić kalibrację.

•  Specjalne ramię umożliwia ponowną jej kalibrację.

- szafka narzędziowa z podstawowym wyposażeniem (szt. 1)

Szafka - wózek narzędziowy z kompletem narzędzi ręcznych. Zestaw zawiera 177 elementów. Sama szafka porusza się na kółkach. Zamykana na kluczyk - centralnie lub indywidualne każdej szuflady. Na bokach umieszczone są odbojniki zabezpieczające. 6 szuflad na prowadnicach kulowych. Obciążenie blatu antypoślizgowego do 430 kg. Wymiary: 958 x 766 x 465 mm.

- regały metalowe 2130x1000x300 (szt. 6)

Pracownia społeczna (sklep społeczny z zapleczem i sortownią):

- regały metalowe 2130x1000x500 (szt. 14)

- regały metalowe 2130x500x500 (szt. 2)

- stoły warsztatowe 1840x775x995 (szt. 2)

- regały metalowe 2130x1000x400 (szt. 10)

- regały metalowe 2130x900x400 (szt. 2)

- stoły warsztatowe 1840x775x995 (szt. 5)

- krzesła produkcyjne (szt. 12)

Informacje o produkcie

Wysokość siedziska:	600-845 mm

Głębokość siedziska:	395 mm

Szerokość siedziska:	440 mm

Nośność:	110 kg

Kolor główny:	Czarny

Materiał:	Tkanina

Podstawa:	Czarny plastik

Waga:	11 kg

Montaż:	Do montażu

Gwarancja:	3 lata

Niedrogie krzesło robocze z regulacją wysokości w zakresie 600-845 mm. Pozwala łatwo dostosować pozycję do aktualnego zajęcia.

Siedzisko i oparcie tapicerowane trwałą tkaniną w kolorze czarnym - zapewnia to wysoki komfort użytkowania. Oparcie krzesła regulowane dla ergonomicznej pozycji w trakcie siedzenia.

Podnóżek można unosić i opuszczać, co pozwala ustawić go w odpowiednim do wzrostu i preferencji odstępie od siedziska. Krzesło wyposażone w ślizgacze, zapewniające stabilną i bezpieczną pozycję nawet przy wysoko uniesionym siedzisku.

Prezentowany produkt jest polecany w szczególności do środowisk wymagających długich godzin pracy siedzącej, takich jak sektor produkcyjny itp.

- lodówka (szt. 1)

Specyfikacja techniczna

Energia

Klasa energetyczna	A++

Roczne zużycie energii [kWh]	282Techniczne

Poziom hałasu (dB)	38

Liczba termostatów	2

Klasa klimatyczna	T,SN,N,ST

Położenie zamrażarki	Na dole

Funkcje dodatkowe	Alarm otwartych drzwi,Tryb wakacyjny,Multiflow,Ultra Fresh Crisper+

Ilość drzwi	2

Zmiana kierunku otwierania drzwi	Tak

Liczba agregatów	1Parametry

Kolor / wykończenie boków	Srebrny

Kolor / wykończenie frontu	Srebrny

Kolor	Srebrny

Gwarancja	24 miesiące

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]	17Chłodziarka

Bezszronowa (No Frost)	Tak

Ilość pojemników na warzywa	1

Ilość półek na butelki	1

Rodzaj półek	Szklane

Pojemność użytkowa chłodziarki [l]	264

Ilość półek	4

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki	AutomatyczneZamrażarka

Ilość pojemników w zamrażarce	3

Pojemność użytkowa zamrażarki [l]	105

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika	Ręczne

Zdolność zamrażania [kg/24h]	10

Klasa zamrażarki	*/***Wymiary

Wysokość [cm]	201

Szerokość [cm]	60

Głębokość [cm]	72Funkcje

Sterowanie	Elektroniczne

Szybkie zamrażanie	Tak

Szybkie chłodzenie	Nie

Dystrybutor wody	nie

Kostkarka do lodu	Nie

- chłodziarka (szt. 1)

Specyfikacja techniczna

Energia

Klasa energetyczna	A++

Roczne zużycie energii [kWh]	282Techniczne

Poziom hałasu (dB)	38

Liczba termostatów	2

Klasa klimatyczna	T,SN,N,ST

Położenie zamrażarki	Na dole

Funkcje dodatkowe	Alarm otwartych drzwi,Tryb wakacyjny,Multiflow,Ultra Fresh Crisper+

Ilość drzwi	2

Zmiana kierunku otwierania drzwi	Tak

Liczba agregatów	1Parametry

Kolor / wykończenie boków	Srebrny

Kolor / wykończenie frontu	Srebrny

Kolor	Srebrny

Gwarancja	24 miesiące

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]	17Chłodziarka

Bezszronowa (No Frost)	Tak

Ilość pojemników na warzywa	1

Ilość półek na butelki	1

Rodzaj półek	Szklane

Pojemność użytkowa chłodziarki [l]	264

Ilość półek	4

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki	AutomatyczneZamrażarka

Ilość pojemników w zamrażarce	3

Pojemność użytkowa zamrażarki [l]	105

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika	Ręczne

Zdolność zamrażania [kg/24h]	10

Klasa zamrażarki	*/***Wymiary

Wysokość [cm]	201

Szerokość [cm]	60

Głębokość [cm]	72Funkcje

Sterowanie	Elektroniczne

Szybkie zamrażanie	Tak

Szybkie chłodzenie	Nie

Dystrybutor wody	nie

Kostkarka do lodu	Nie

- zmywarko-wyparzarka gatronomiczna (szt. 1)

Opis urządzenia:

Prosty w obsłudze manualny panel sterowania

Obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej

Włoskie podzespoły oraz system mycia

Trwały i ergonomiczny uchwyt

Standard koszy: 500x500 mm

Solidne drzwi izolowane podwójnie

2 programy mycia - krótki 120 sekund - długi 180 sekund

Maksymalna wysokość mytego szkła: 320 mm

Maksymalna wysokość mytych talerzy: 320 mm

Maksymalna wysokość mytych garnków: 320 mm

Posiada funkcję wyparzania - spełnia wszystkie wymagane normy sanepidu

Zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1

Kontrolki informujące o gotowości do pracy bojlera i komory

Ogólnopolska 24 miesięczna gwarancja z bezpłatnym przyjazdem technika w miejsce instalacji zmywarki

Parametry techniczne:

Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2,5 l

Kosz: 500x500mm

Wydajność: do 30 koszy/h

Temperatura wyparzania: 85-95°C

Temperatura mycia: 55-60°C

Zasilanie: 230V lub 400V

Moc całkowita: 3,4kW lub 4,9kW

Wymiary zewnętrzne: 565x610x835mm

Waga: 62 kg

Wyposażenie:

1 kosz na talerze 50x50

1 kosz uniwersalny 50x50

1 koszyk na sztućce

Dozownik płynu nabłyszczającego

Kabel z wtyczką 400V lub 230V

Wąż zasilający 3/4 cala

Wąż odpływowy

Instrukcja obsługi w języku polskim

Wyposażenie opcjonalne:

Dozownik płynu myjącego

Pompa spustowa

Zmiękczacz wody

Podstawa pod zmywarkę z prowadnicami na kosze

- ekspres do kawy (szt. 1)

Specyfikacja

Kolor	czarny

Wymiary	28,5x33,5x31,5 cm

Materiał	plastik

Kod produktu	01 02 06 44112 01 01 01

Opis techniczny:

wyjmowany zbiornik na wodę 1,2 l

pompa 15 barów

układ ogrzewania kotła

funkcja wstępnego parzenia

obrotowa rurka do spieniania

filtr ze stali nierdzewnej dla 1 i 2 filiżanek

wybór para/gorąca woda

podstawka podgrzewania filiżanki

wyjmowana tacka ociekowa ułatwiająca czyszczenie

bardzo duża wysokość filiżanek, idealna do kubków na kawę

wskaźnik objętości wody

włącznik z kontrolką

akcesoria: Uchwyt filtra, miarka, 2 filtry (dla 1 i 2 filiżanek)

- mikrofalówka (szt. 1)

Parametry ogólne

Kolor:Stal nierdzewna

Waga [kg]:12.5

Wysokość [cm]:27.5

Głębokość [cm]:35.2

Szerokość [cm]:48.9

Załączone wyposażenie:Okrągła podstawka do opiekania

Parametry techniczne

Moc [W]:750

Moc grilla [W]:900

Pojemność [l]:20

Sterowanie:Elektroniczne

Ilość poziomów mocy:7

Wyświetlacz:LED

Wnętrze mikrofalówki:Emalia ceramiczna

Inne:Trzy źródła emisji fal TDS dbają o wyrafinowany smak Twojego posiłku

System ułatwiający usuwanie tłuszczu i zabrudzeń oszczędza Twój czas

Funkcje

Grill:Tak

Rozmrażanie:Tak

Program automatyczny:6 automatycznych programów gotowania

Maksymalny czas gotowania:99 min 90 sek

Inne:Dostępna opcja zegara (12 / 24 godz.)

Grill kombi

Wyświetlacz LED

Sterowanie za pomocą membrany

- kasa fiskalna (szt. 2)

Parametry bazy danych

ilość towarów (PLU) - 2 000

ilość znaków nazwy towaru (max) 40

ilość grup towarowych 16

ilość kasjerów 8

ilość opakowań 16

ilość rabatów / narzutów 8

ilość stawek VAT 7 (A, ..., G)

Mechanizmy drukujące – rodzaj termiczny, Seiko LTPZ245 lub Fujitsu FTP628MCL

ilość znaków w wierszu 20

szybkość wydruku 16 linii/s

papier 28 mm / 30 m

Wyświetlacze klienta - numeryczny LED, 8 cyfr

operatora alfanumeryczny LCD z podświetleniem, 2 × 16 znaków

Klawiatura- rodzaj stykowa

ilość klawiszy definiowalnych 15 (5 klawiszy × 3 poziomy)

Interfejsy komunikacyjne RS-232 1 (RJ-12)

Współpraca z urządzeniami:

Komputer - tak (RS-232)

skaner kodów kreskowych - tak (RS-232)

waga - tak (RS-232)

szuflada - tak (RJ-12, 6V)

modem - tak

Zasilanie awaryjne akumulator AGM 6 V / 1,2 Ah z sieci

DC 12-18 V / 0,4-1,67 A, zasilacz dedykowany DC 12 V / 1,25 A

- oprogramowanie do sprzedaży (szt. 2)

Prosty system sprzedaży przeznaczony dla firm handlowych i usługowych nie prowadzących gospodarki magazynowej umożliwiający wystawianie podstawowych dokumentów (faktury, paragony, przelewy bankowe)

Program WF-Fakturka został zaprojektowany dla małych firm wystawiających maksymalnie kilkaset faktur (paragonów) miesięcznie. Nie zarządza on stanem magazynu, dlatego przeznaczony jest dla firm, które nie prowadzą gospodarki magazynowej, ewentualnie do obsługi punktów sprzedaży, w których stan magazynu nie odgrywa istotnego znaczenia. Bardzo przydatny będzie zarówno w sklepach, zakładach usługowych, jak i w jednoosobowych firmach wystawiających po kilka faktur miesięcznie. Ilość funkcji programu ograniczona została świadomie do niezbędnego minimum, tak aby program był maksymalnie prosty w obsłudze i przejrzysty, a przyswojenie jego funkcji przez użytkownika szybkie i naturalne. Instalacja programu odbywa się automatycznie po włożeniu płyty instalacyjnej CD-ROM i nie zajmuje więcej niż kilkanaście sekund. Te cechy sprawiają, że program nie powinien sprawić kłopotu nawet użytkownikom nie mającym wcześniej do czynienia z komputerem a w szczególności zagadnieniami fakturowania komputerowego. Opanowanie jego funkcji nastąpi w sposób szybki i przyjemny.

- zabudowa kuchenna (szt. 1)

Informacje:

- Fronty z płyty laminowanej pcv

- Zawis: system cichego domyku

- Niepowtarzany design w nowoczesnym stylu

- Ergonomiczne uchwyty

- Szafki dolne: 446 mm - nóżki montażowe

- Uchwyt reling chrom

- Blat dodatkowo płatny

- Wykończenie frontów 2mm obrzeżem abs

- Zawias ze zintegrowanym hamulcem

- Szkło klejone

- Szuflady metalbox

- Regulowane nóżki

- Możliwość zamawiania blatów pod wymiar

- Szafki wysokie na 92 cm, umożliwiające zabudowę po sam sufit

- stół/blat (szt. 1) - stół z czterema krzesłami

•	szerokość stołu (cm): 75 [cm]

•	długość stołu (cm): 118 [cm]

•	wysokość stołu (cm): 73 [cm]

•	liczba krzeseł w zestawie : 4

•	styl: klasyczny

•	kształt blatu: prostokątny

- stoły (szt. 2)

prostokątnywaga (z opakowaniem):

60.0 [kg]głębokość mebla (cm):

90.0 [cm]szerokość mebla (cm):

160.0 [cm]wysokość mebla (cm):

76.0 [cm]styl:

Nowoczesny

- krzesła (szt. 9)

]głębokość mebla (cm):	40.0 [cm]

szerokość mebla (cm):	46.0 [cm]

wysokość mebla (cm):	83.0 [cm]

kolor obicia: szary

kolor korpusu i nóg: w kolorze drewna

- regały ekspozycyjne (szt. 5)

Regały jednostronne przyścienne o parametrach:

- wysokość : 1450mm,1650mm,1850mm,2050mm, 2250mm

- głębokość: 300mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm

- szerokość: 900mm, 1000mm, 1300mm

- zabudowa kuchenna

Informacje:

- Fronty z płyty laminowanej pcv

- Zawis: system cichego domyku

- Niepowtarzany design w nowoczesnym stylu

- Ergonomiczne uchwyty

- Szafki dolne: 446 mm - nóżki montażowe

- Uchwyt reling chrom

- Blat dodatkowo płatny

- Wykończenie frontów 2mm obrzeżem abs

- Zawias ze zintegrowanym hamulcem

- Szkło klejone

- Szuflady metalbox

- Regulowane nóżki

- Możliwość zamawiania blatów pod wymiar

- Szafki wysokie na 92 cm, umożliwiające zabudowę po sam sufit

- zabudowa/lada (szt. 1)

Pracownie biurowe i sale zajęć:

- stół z 4 krzesłami (komplet 1)

szerokość stołu (cm): 75 [cm], długość stołu (cm): 118 [cm], wysokość stołu (cm): 73 [cm], 	liczba krzeseł w zestawie: 4,

styl: klasyczny, kształt blatu: prostokątny

- lodówka (szt. 1)

Specyfikacja techniczna

Energia

Klasa energetyczna	A++

Roczne zużycie energii [kWh]	282Techniczne

Poziom hałasu (dB)	38

Liczba termostatów	2

Klasa klimatyczna	T,SN,N,ST

Położenie zamrażarki	Na dole

Funkcje dodatkowe	Alarm otwartych drzwi,Tryb wakacyjny,Multiflow,Ultra Fresh Crisper+

Ilość drzwi	2

Zmiana kierunku otwierania drzwi	Tak

Liczba agregatów	1Parametry

Kolor / wykończenie boków	Srebrny

Kolor / wykończenie frontu	Srebrny

Kolor	Srebrny

Gwarancja	24 miesiące

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]	17Chłodziarka

Bezszronowa (No Frost)	Tak

Ilość pojemników na warzywa	1

Ilość półek na butelki	1

Rodzaj półek	Szklane

Pojemność użytkowa chłodziarki [l]	264

Ilość półek	4

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki	AutomatyczneZamrażarka

Ilość pojemników w zamrażarce	3

Pojemność użytkowa zamrażarki [l]	105

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika	Ręczne

Zdolność zamrażania [kg/24h]	10

Klasa zamrażarki	*/***

Wymiary

Wysokość [cm]	201

Szerokość [cm]	60

Głębokość [cm]	72Funkcje

Sterowanie	Elektroniczne

Szybkie zamrażanie	Tak

Szybkie chłodzenie	Nie

Dystrybutor wody	nie

Kostkarka do lodu	Nie

- zabudowa kuchenna (szt. 1)

Informacje:

- Fronty z płyty laminowanej pcv

- Zawis: system cichego domyku

- Niepowtarzany design w nowoczesnym stylu

- Ergonomiczne uchwyty

- Szafki dolne: 446 mm - nóżki montażowe

- Uchwyt reling chrom

- Blat dodatkowo płatny

- Wykończenie frontów 2mm obrzeżem abs

- Zawias ze zintegrowanym hamulcem

- Szkło klejone

- Szuflady metalbox

- Regulowane nóżki

- Możliwość zamawiania blatów pod wymiar

- Szafki wysokie na 92 cm, umożliwiające zabudowę po sam sufit

- zmywarka (szt. 1)

- szafa dwudrzwiowa (szt. 3) – 1 szt.

•  materiał: płyta laminowana

•  typ drzwi: uchylne

•	ilość drzwi: 2

•	szerokość mebla (cm): 85.00 [cm]

•	wysokość mebla (cm): 193.00 [cm]

•	głębokość mebla (cm): 55.00 [cm]

- biurka (szt. 4)

- krzesła obrotowe (szt. 4)

- tapicerowane

- regulacja wysokości siedziska, regulacja odległości siedziska od oparcia, regulacja kąta nachylenia siedziska względem oparcia,

- Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

- Lekka, a stabilna nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna

- szafa pod zabudowę (mb 5)

Wymiary:

- szerokość: 180cm,

- wysokość: 215cm,

- głębokość: 58cm

Wykonanie:

- korpus i fronty: płyta laminowana 16mm,

- przegrody i półki: płyta laminowana 16mm,

- obrzeże PCV,

- szafka pod urządzenie wielofunkcyjne (szt. 1)

| stelaż: | stal lakierowana proszkowo |
| --- | --- |
| szerokość: | 60 cm |
| głębokość: | 46 cm |
| blat: | płyta melaminowana 18 mm |
| wysokość: | 56 cm |
| gwarancja: | 3 lata |
| waga: | 19 kg |

- urządzenie wielofunkcyjne (szt. 1)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

| Standard | A4 |
| --- | --- |
| Funkcje | Drukowanie Skanowanie Kopiowanie All in one |
| Technologia | Laser |
| Tryb drukowania | Monochromatyczna |
| Duplex | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| Interfejs | USB Sieć |

NOŚNIKI DRUKU

| Formaty nośników wydruku | A4 A5 A6 Letter Legal Executive Folio Oficjalny B5 (ISO) B5 (JIS) |
| --- | --- |
| Waga średnia druku | 60 - 163 g/m2 |

KOPIARKA

| Prędkość kopiowania w czerni/bieli | 28 str./min. |
| --- | --- |
| Powiększenie | 25 - 400 % |
| Funkcje kopiowania | Kopiowanie wielokrotne: 1-99 stron Kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1 4 w 1 Ułożone kopie |

DRUKARKA

| Prędkość druku biały/czarny | 28 ppm |
| --- | --- |
| Język drukarki | PCL6 PCL5e SPL (Samsung Print Language) |
| Rozdzielczość wydruku | 4800 x 600 dpi |

SKANER

| Rozdzielczość skanera | 1200 x 1200 dpi (optyczna) |
| --- | --- |
| Typ skanera | CIS |
| Funkcje skanera | Technologia: TWAIN, WIA |
| Funkcje skanera | Skanowanie do komputera |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| Rodzaj materiału eksploatacyjnego | Czarny |
| --- | --- |
| Kompatybilne materiały eksploatacyjne | Toner Samsung Czarny 3000 stron MLT-D116L - Toner Samsung 1200 stroy czarno MLT-D116S - Samsung Czarny 9000 stron - MLT-R116 |
| Podawanie papieru | 250 arkuszy |
| Taca wyjściowa | 120 arkuszy |

POZOSTAŁE

| Pojemność pamięci | 128 MB |
| --- | --- |
| Pierwsza strona | 8.5 s |
| Procesor | 600 MHz |
| Wymiary sprzętu (Szer. x Wys. x Gł.) | 401 x 362 x 367 mm |
| Inne | Pojemność podajnika ADF: 40 arkuszy |
| Waga sprzętu | 11.3 Kg |
| Pobór mocy | 400 W |
| System operacyjny | Linux Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 2008 R2 Microsoft Windows 8 Mac OS X 10.5 - 10.8 |
| Funkcje wyświetlacza LCD | 2 linie |

- regał 90 (szt. 1)

Wykonany z płyty laminowanej 18mm, obrzeża oklejone PCV.

Mebel posiada plecy oraz regulowane nóżki.

- biurko krawieckie z szufladą (szt. 2)

Biurko krawieckie wykonane jest z płyty meblowej o grubości 18mm

Wymiary:

- Szerokość całkowita - 120cm

- wysokość całkowita - 80cm

- głębokośc całkowita - 85cm

- Biurko posiada 18szt podręcznych półek

- laptop (szt. 2)

- Przekątna [cal] 15.6

- Procesor AMD A8-7410

- Pamięć RAM 4 GB

- Dysk HDD 1000 GB

- System operacyjny Windows 10

- oprogramowanie komputerowe (szt. 2)

- Word 2010 do edycji tekstów

- Excel 2010 dla tabel i arkuszy kalkulacyjnych

- PowerPoint 2010 do tworzenia prezentacji

- OneNot 2010 do szybkiego sporządzania notatek

- Outlook 2010 do zarządzania kontami e-mail, kontaktami i terminami

- Nowe i ulepszone narzędzia do formatowania grafiki

- Wspaniałe wzory w Word i PowerPoint

- Office Web Apps dla bardziej elastycznej pracy

- Wspólne tworzenie dokumentów

- Mobilny dostęp do konta Outlook

- Narzędzia polepszające komunikację i zarządzanie

- telefon bezprzewodowy (szt. 2)

- duży 1.8", biały ekran LCD• Specjalny system dźwięku

- Caller ID*2 pamięcią 50 wpisów

- Duży 1.8", biały ekran LCD• Specjalny system dźwięku

- Książka telefoniczna z 120-nazwiskami i numerami

- Tryb One Touch Eco

- Redukcja szumu

- Kompatybilny z Key finder

- projektor multimedialny (szt. 1)

- Typ matrycy   DLP

- Jasność   3200 ANSI lumen

- Rozdzielczość podstawowa   Full HD (1920 x 1080)

- Współczynnik kontrastu   10000 :1

- Moc lampy   196 W

- fax (szt. 1)

- Cyfrowy automat zgłoszeniowy z ok. 18-minutowym czasem nagrywania

- Cyfrowy system głośnomówiący

- Obsługa identyfikacji abonenta

- Przycisk nawigacyjny ułatwiający obsługę

- Zdalne sterowanie

- Książka telefoniczna (50 wpisów)

- 2-liniowy wyświetlacz (nazwa i numer)

- Jednoprzyciskowe wybieranie 9 numerów

- Głosowe oznaczanie godziną/datą

- Technologia termotransferowa pozwala na tworzenie trwałych wydruków na papierze formatu A4

- Podajnik pomieści 10 arkuszy, a gdy zabraknie papieru w podajniku urządzenie zapamięta do 28 stron przychodzących faksów

- Funkcja kopiowania (z kopiowaniem wielokrotnym 20 stron)

- Eliminacja niechcianych faksów

- Funkcja transmisji opóźnionej

- Funkcja pollingu

- Rozsyłanie sekwencyjne

- Modem o szykości 14,4 kb/s

- niszczarka do dokumentów (szt. 1)

Szerokość wejścia: 230 mm 
Wielkość ścinka: 5,8 mm (SZEROKOŚĆ PASKA) 
Ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 18 
Poziom bezpieczeństwa: P-2/T-2/O-2 
Niszczenie płyt CD/DVD oraz plastikowych kart 
Niszczenie zszywek i małych spinaczy 
Pojemność kosza: 34 L 
Wymiary: 640 x 290 x 440 mm 
System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by 
Automatyczny Start/Stop oraz funkcja cofania 
Wyjmowany pojemnik na ścinki 
Silnik przystosowany do ciągłej pracy przez 24 h na dobę 
Poziom głośności poniżej 65 dB 
Przeźroczyste okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza 
Automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki

- laminarka (szt. 1)

- Czas nagrzewania 5 minut, laminuje dokument A4 w ciągu niecałej minuty

- Laminuje z wykorzystaniem koszulek o grubości 2 x 75 mikronów

- Laminuje w formatach od ID do A4

- Zielona lampka kontrolna wskazuje gotowość do pracy

- gilotyna (szt. 1)

- podręczna gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru

- ergonomiczny uchwyt

- na blatach roboczych standardowe szablony formatów

- jednorazowe cięcie do 8 kartek 80g

- długość cięcia: 320 mm

- wymiary 520x175x65 mm

- szafa pod zabudowę (mb 3,5)

Wymiary:

- szerokość: 180cm,

- wysokość: 215cm,

- głębokość: 58cm

Wykonanie:

- korpus i fronty: płyta laminowana 16mm,

- przegrody i półki: płyta laminowana 16mm,

- obrzeże PCV,

- stolik okrągły (średnica 750) (szt. 1)

Cechy:

•	Wysokość całkowita: 720 mm

•	Średnica: 750 mm

•	Blatem okrągłym, o gr. pomiędzy 18 - 25 mm

•	Materiał – podstawa: metal

•	Kolor – podstawa: CR Chrom

•	Podstawa dolna: czteroramienna

- rzutnik podwieszany (szt. 1)

- Typ matrycy   DLP

- Jasność   3200 ANSI lumen

- Rozdzielczość podstawowa   Full HD (1920 x 1080)

- Współczynnik kontrastu   10000 :1

- Moc lampy   196 W

Pracownia pokoi gościnnych:

- zabudowa kuchenna (komplet 1)

Informacje:

- Fronty z płyty laminowanej pcv

- Zawis: system cichego domyku

- Niepowtarzany design w nowoczesnym stylu

- Ergonomiczne uchwyty

- Szafki dolne: 446 mm - nóżki montażowe

- Uchwyt reling chrom

- Blat dodatkowo płatny

- Wykończenie frontów 2mm obrzeżem abs

- Zawias ze zintegrowanym hamulcem

- Szkło klejone

- Szuflady metalbox

- Regulowane nóżki

- Możliwość zamawiania blatów pod wymiar

- Szafki wysokie na 92 cm, umożliwiające zabudowę po sam sufit

- stół/blat (szt. 1) - stół z czterema krzesłami

•	szerokość stołu (cm): 75 [cm]

•	długość stołu (cm): 118 [cm]

•	wysokość stołu (cm): 73 [cm]

•	liczba krzeseł w zestawie : 4

•	styl: klasyczny

•	kształt blatu: prostokątny

- krzesło (szt. 2)

- tapicerowane

- regulacja wysokości siedziska, regulacja odległości siedziska od oparcia, regulacja kąta nachylenia siedziska względem oparcia,

- Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

- Lekka, a stabilna nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna,

- lodówka (szt. 1)

- łóżko jednoosobowe (szt. 12) – 1 sztuka

- Szerokość [cm]:	90

- Głębokość [cm]:	200

- Powierzchnia spania [cm]: 90x200

- biurko/stolik (szt. 5) -

Materiał: płyta wiórowa, wąskie płaszczyzny oklejone ABS 2 mm.

Wymiary:

- - Szerokość: 120 cm

- - Wysokość: 76 cm

- - Głębokość: 60 cm

- krzesło (szt.14)

- Tapicerowane jest tkaniną o gramaturze 225g/m2 i odporności na ścieranie meblobranie

- Szerokość: 54.5 cm

- Głębokość: 42.5 cm

- Wysokość: 82 cm

- Wysokość siedziska: 47 cm

- Wysokość oparcia (licząc od siedziska): 35 cm

- szafki nocne (szt. 12)

WYMIARY:

szer 30 x wys 40 x głęb 30 cm

MATERIAŁ:

• Korpus i fronty– płyta wiórowa laminowana.

• Obrzeża – wykończone tworzywem PCV (charakteryzującym się dużą wytrzymałością mechaniczną i chemiczną)

• Szuflady – na prowadnicach rolkowych (wysuw z blokadą) to gwarancja wygodnego, a przede wszystkim bezpiecznego użytkowania.

- szafa dwudrzwiowa (szt. 5)

•  materiał: płyta laminowana

•  typ drzwi: uchylne

•	ilość drzwi: 2

•	szerokość mebla (cm): 85.00 [cm]

•	wysokość mebla (cm): 193.00 [cm]

•	głębokość mebla (cm): 55.00 [cm]

- komoda dwudrzwiowa (szt. 4)

Wymiary:

- Wysokość   85

- Głębokość  35

- Szerokość   74

- Konstrukcja korpusu  płyta wiórowa 18

- Wykończenie korpusu  Laminat

- Konstrukcja blatu  płyta wiórowa 18

- Wykończenie blatu  Laminat  22

- Konstrukcja półki Płyta

- Wykończenie półek Laminat

- Konstrukcja frontów płyta wiórowa

- Wykończenie frontów  laminat  + wąskie powierzchnie PCV

- Ilość drzwi	2 szt